ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ

### “ЈЕДИНСТВО”

ул. Дунавска бр. 15

Извештај о раду

за

период 01.01.- 31.12.2019. год

Кладово

јул 2020.г

#### Уводне напомене

Јавно  предузеће “Јединство” је основано одлуком СО Кладово бр. 352-3 од 27.12.1990. год. Ради обављања дела комуналних делатности од општег интереса и то:

40300 – производња и снабдевање топлом водом

41000 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

45330 – постављање цевних инсталација воде и грејања

90000 – одстрањивање отпадака и смећа и сличне активности (само отклањање и пречишћавање отпадних вода, одржавање канализације, пражњење и чишћење септичких јама, зимско одржавање локалних путева)

52730 – оправка сатова (водомера)

28520 – општи машински радови (глодачко-стругарска делатност)

31100 – производња електромотора, генератора, трансформатора (винкловање)

45210 – одржавање секундарне мреже

ЈП”Јединство”послује у оквиру следећих Закона :

- Закон о привредним друштвима

- Закон о јавним предузећима

- Закон о комуналним делатностима

- Закон о енергетици

Предузеће је организовано  као јединствена радна и економска целина, са 4 радних јединица, као организационих делова без својства правног лица, и то:

- РЈ ''Топлана"

- РЈ ''Водовод и канализација"

- РЈ ''Служба одржавања''

- РЈ ''Служба заједничких послова"

ЈП“Јединство“ се финансира из својих средстава-комуналних услуга (грејање,вода и канализација)које пружа стамбеном и пословном простору и  разних других услуга (услуге фекалне и водене цистерне,услуге рада ровокопача, услуге стругарске обраде, разне услуге одржавања комуналне опреме и инфраструктуре за физичка и правна лица као и скупштине станара).

#### а)	Услови рада

ЈП“Јединство“ постоји и функционише на територији општине Кладово,која се протеже на градско подручје и већину сеоских подручја .Располаже са око 422 активних правних лица прикључених на воду и канализацију а 90 на грејање ,11070 активних физичких лица прикључених на водоводну мрежу и 5523 прикључених на канализациону мрежу ,као и 1812 физичких лица прикључених на грејање кроз вид заједничког становања .Конкуренцију на овом тржишту нема.

У ресурсе ЈП“Јединство“ набрајамо некретнине - објекте топлана у Кладову (две) и Брзој Паланци(једна) .Такође располаже објектима и опремом за  пружање услуга при производњи и дистрибуцији воде и канализације(9 водосистема која нису међусобно повезана у једну целину).

Услови рада предузећа су  узроковани  диспаритетима цена комуналних услуга и трошковима производње и одржавања, нередовним плаћањем услуга од стране власника стамбених и пословних простора, дотрајалошћу основних средстава и опреме. Поред тога, разуђеност водосистема изазива озбиљне технолошке, организационе и друге проблеме, за које је нужно обезбедити превозна и друга техничка средства, што увећава расходе предузећа. Многобројне интервенције на мрежи не прати катастар подземних инсталација и пројекти изградње иако постоје, али често нису у складу са стањем на терену.

Упркос свим тешкоћама, предузеће је уз максималну ангажованост људског и техничког потенцијала примерно пружало услуге потрошачима, на време и на опште задовољство.

# б)	Кадровска структура запослених

Потребан број извршилаца у предузећу је 138, уредбом Владе дуги низ година смо били лимитирани на 115 радника, у прилог мера рационализације усвојена је последња систематизација са 112 извршилаца од којих  10% чине радници на одређено време. Преко оснивача је надлежном министарству поднет захтев за попуну до систематизованог броја од 112 и превођење одређеног броја радника у стални радни однос.Одговор се и даље чека.Одлуком општине Кладово од децембра 2016.г.,број запослених на неодређено време је 100 .

| Ред.бр. | Квалификациона структура | Број радника |
| --- | --- | --- |
| 1 | НК | 13 |
| 2 | ПК | 3 |
| 3 | КВ | 34 |
| 4 | ССС | 26 |
| 5 | ВКВ | 11 |
| 6 | ВШС | 6 |
| 7 | ВСС | 14 |
| 8 | УКУПНО | 107 |

40300 – Производња и снабдевање топлом водом

Производња и снабдевање топлом водом врши се из :

1.	топлане “Центар” у Кладову

2.	топлане “Пемци”  у Кладову

3.	топлане Брза Паланка.

Објекат топлане у Кладову урадјен је 1964 год. У објекту се налазе три котла следећих карактеристика :

- Котао С-1200, производ “Дјуро Дјаковић” , бр.5504, 1980 год., снаге 
     7.912 MW

- Котао С-1000, производ “Дјуро Дјаковић” , бр.4216, 1974 год., снаге
     6.5 MW

- Котао Те-110 производ “Минел-Котлоградња”,бр.4623, година производње 
    1998, година пуштања у рад 1999, снаге 8,7MW

# а)	Мазутара

У постојећој мазутари су смештене 4 цистерне укупног капацитета 360 тона.

# б)	Топлана “Пемци”

# пуштена је у рад 1985 год. У њој су смештени котлови AVP-100 производ “EMO” Цеље – 2 комада са снагом 1,1 MW x2 = 2,2 MW са осталом пратећом опремом за рад котлова (хангар за угаљ, транспортне траке, судови, пумпе и омекшивачи за воду, компресор, циркулационе пумпе и циклони за избацивање димних гасова и проветравање).

ц)	Топлана Брза Паланка

пуштена је у рад 1983 год., има два котла PR 1600 TV произв. 1982. год. , снаге по 1,6 MW  (укупно 3.2 (MW))и два котла од по 1.6MW „Топлота Загреб” као хладна резерва неповезана на систем и осталу опрему за рад котлова (експ. Судови, омекшивач, компресор, циркулационе пумпе и циклони за избацивање димних гасова и проветравање и остала електро опрема), има хангар за депоновање угља и топловод за дистрибуцију топлотне енергије до потрошача.

Укупна дужина топловодне мреже 7345.65 (м).

d)	Грејна површина

Укупна грејна површина свих топлана је 138.248,81м2 и то:

топлана “Центар” Кладово

| категорија корисника | површина (м2) |
| --- | --- |
| Пословни простор | 41.071,20 |
| Стамбени простор | 78.132,79 |
| укупно : | 119.203,99 |

топлана Брза Паланка :

| категорија корисника | површина (м2) |
| --- | --- |
| Пословни простор | 5.165,48 |
| Стамбени простор | 3.283,66 |
| укупно : | 8.449,14 |

топлана “Пемци” :

| категорија корисника | површина (м2) |
| --- | --- |
| Пословни простор | 228,69 |
| Стамбени простор | 12.340,05 |
| укупно : | 12.568.74 |

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У  2019.-ој ГОДИНИ

1.  ТОПЛАНА КЛАДОВО

    1. Преглед опреме под притиском у свим топланама и топлотним подстаницама од
        стране именованог тела  
    2. Ремонт старих затварача на свим потисно повратним водовима
    3. Баждарење свих сигурносних вентила на судовима под притиском
    4. Замена озрачних вентила код циркулационих пумпи за топловод
    5. Замена дотрајале цеви Ø 220 од вентила циркулационе пумпе бр.1 до озрачног
        лонца 
    6. Замена лежајева на циркулациону пумпу бр.1
    7. Преправка везе на радијатору у канцеларији на првом спрату 
    8. Фарбање машинских делова у објекту топлана центар
    9. Замена осигурача у главном ел.ормару за објекат топлана центар  
  10. Замена браве на вратима магацина кој се налази у склопу објекта топлана 
  11. Замена цеви Ø 140 у електрорадионици 
  12. Редовно текуће одржавање 
  
     I. a.  КОТАО С-1200

1. Замена контактора за брзе грејаче у ел.ормару 
    2. Замена лежајева на регулатору промаје
    3. Испитивање воденог простора водом под притиском
    4. Замена дотрајалих делова на горионику 
    5. Редовно текуће одржавање 
    6. Испитивање на (HVP) 
    7. Санирање свих прегорелих и оштећених шамотних озида у котлу 
        (прстен пламенице, озид горионика и пламенице)
    8. Механичко чишћење димне стране котла
    9. Прање воденог дела котла

###### I.b.  КОТАО  С-1000

1. Замена напојног кабла за мешајућу пумпу 
    2. Заптивање декли воденог простора 
    3. Испитивање на (HVP) 
    4. Санирање свих прегорелих и оштећених шамотних озида у котлу 
        (прстен пламенице, озид горионика и пламенице)
    5. Редовно текуће одржавање
    6. Механичко чишћење димне стране котла
    7. Прање воденог дела котла 

     I.c.  КОТАО  ТЕ 110/V
    1. Замена осигурача и лежајева на горионику 
    2. Уградња мешајуће пумпе ГХР 80
    3. Заптивање декли воденог простора 
    4. Дихтовање димних поклопаца 
    5. Замена дотрајелих завртњева на димним поклопцима 
    6. Замена биметала за мешајућу пумпу 
    7. Замена термостата за циркулациону пумпу 
    8. Испитивање на (HVP) 
    9. Санирање свих прегорелих и оштећених шамотних озида у котлу 
        (прстен пламенице, озид горионика и пламенице)
  10. Редовно текуће одржавање 
  11. Механичко чишћење димне стране котла
  12. Прање воденог дела котла 
  
     II  СКЛАДИШТЕ МАЗУТА

1. Редовно чишћење и прање мазутних филтера
    2. Заптивање вентила на воденим грејачима за цистерну бр.I, II, III и IV
    3. Ремонт мазутних пумпи које снабдевају линију са високопритисним горионицима
    4. Редовно текуће одржавање 
    
     III  СТАНИЦА ЗА ПРИПРЕМУ КОТЛОВСКЕ ВОДЕ
    1. Редовно текуће одржавање

IV  ЕКСПАНЗИОНЕ ПОСУДЕ И СИСТЕМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРИТИСКА 
    1. Испитивање на (HVP)
    2. Извршено детаљно чишћење и одмуљивање посуда
  
     V  ДИМНИ КАНАЛИ
    1. Чишћење димних канала
    2. Замена дотрајалих граничника на поклопцима изнад отвора димних канала

3. Мерење емисије димних гасова

VI 	ТОПЛОВОДИ

     Примарни вод

1. Извршено испирање и одмуљивање комплетног система 
    2. Извршен ремонт секцијских затварача 
    3. Санација процурења на:
    3.1. (DN 150) испред стамбене зграде Д6 у ул.Пантелије П Јаковљевића
    4. Замена дотрајелих цеви: 
    4.1. (Ø 135) у ул.Пантелије П Јаковљевића
  
        Секундарни вод
    1. Пражњење мреже од тврде и пуњење омекшаном водом у зградама:
    1.1. Д5  
    1.2. Дунавска Ламела 
    1.3. Б4
    1.4. Д4 
    1.5. Б6
    1.6. Б3
    1.7. А2
    1.8. А3
    1.9. Б2
  1.10. Б7
  1.11. Б8
  1.12. Б9
  1.13. Војна 1 и 2
  1.14. Свети Сава
  1.15. Б1 
  1.16. Б10  
    2. Санација процурења: 
        2.1. С14/3 
        2.2. Р4  
        2.3. А2 
        2.4. Стара Самопослуга  
    3. Уградња изолације:
        3.1. Б7 I-улаз           

        VII  ПОДСТАНИЦЕ

1. Извршен редован ремонт свих затварача 
    2. Уградња измењивача након сервисирања:
        2.1. Б8
        2.2. Руска 
        2.3. Аутобуска станица “Топ-Турист”  
    3. Замена штанпане плоче: 
        3.1. EPB 3ACC (3BCC) A3/2 за А3/1 и Р3
        3.2. (XF 5000-К1) Б1 за Д1,2,3 и 6 – сервисирање 
    4. Уградња пумпе за отпадне воде:
        4.1. Б8
        4.2. Б9
    5. Замена циркулационе пумпе: 
        5.1. (CT 100) Б3
        5.2. (CT 80) А2 и А3  
        5.3. (CT 80) Болница 
    6. Замена озрачних вентила:
        6.1. Солитер 2 
    7. Пражњење и пуњење система на захтев корисника:
        7.1. М2 I/7 
        7.2. Б6 II/1 
        7.3. Букатаревића I/11
        7.4. С14/1 I/9
        7.5. Свети Сава II/3 
        7.6. Д1, Д2, Д3 и Д6 
        7.7. Б3 и Б5
        7.8. Д4 и Б6 
        7.9. А3 
      7.10. Блок АБЦ 
      7.11. Б10 I/5
      7.12. М1,2 
      7.13. Б12 I/6
      7.14. Самачка I/7 
      7.15. Б10
      7.16. Б5 
      7.17. Војна 2 II/7  
    8. Уградња мерача након сервисирања:
        8.1. (1355,85 MWh) Дом Културе 
        8.2. (971,96 MWh) С14/3 
        8.3. (1309,05 MWh) Б4 
        8.4. (2240,65 MWh) Б3 и Б5 
        8.5. (4503,90 MWh) Д1, Д2, Д3 и Д6 
        8.6. (1720,16 MWh) Свети Сава 
        8.7. (504,67 MWh) Хотел Ђердап 
        8.8. (670,63 MWh) Пензионерска
        8.9. (1761,61 MWh) С14/1 и С14/2
      8.10. (6309,91 MWh) Стара Самопослуга 
      8.11. (1240,84 MWh) Д7 и Задружна
      8.12. (2273,25 MWh) Блок АБЦ
      8.13. (1657,30 MWh) А3/2 и Солитер 4 
      8.14. (1439,38 MWh) Р4, Р5 и Локали 
      8.15. (1439,38 MWh) А3/1 и Р3  
      8.15. (1313,35 MWh) Нова Ламела
      8.16. (1159,46 MWh) Д5
      8.17. (1082,88 MWh) Дунавска ламела 
      8.18. (2357,05 MWh) Д4 и Б6 
      8.19. (917,11 MWh) Б10
      8.20. (1269,87 MWh) Б1
      8.21. (1199,48 MWh) Војна 1 и Војна 2 
      8.22. (959,68 MWh) Б7
      8.23. (1422,51 MWh) Б2
      8.24. (1416,19 MWh) А2 и А3
      8.25. (831,12 MWh) Б8
    9. Преправка везе за  мерач: 
        9.1. А3/2  
  10. Блиндирање и резање истамације за грејање:
      10.1. Општинска управа – зграда Социјално 

       VIII  ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У СТАНОВИМА  

    1. Замена радијаторских вентила:
        1.1. Дунавска ламела II/7 
        1.2. КМД Дунавска ламела 2/6 
        1.3. Букатарска I/11 
        1.4. Свети Сава II/3 
        1.5. Д2 I/3 
        1.6. Б3 II/3 
        1.7. Д3 II/7
        1.8. Б7 II/3 
        1.9. Бродоремонтова I/12 
      1.10. Бродоремонтова I/8 
      1.11. А3 I/2 
      1.12. С.Д.К. I/3 
      1.13. Блок Б/15 
      1.14. Б11 I/3 
      1.15. Б5 II/1
      1.16. Стара Самопослуга 
      1.17. Свети Сава III/4 
      1.18. Свети Сава II/14 
      1.19. Букатарска I/10 
      1.20. С14/3 I/3 – уградња
      1.21. Б6 I/3 
      1.22. А3/2 I/16 
      1.23. С14/2 II/8 
      1.24. Д7 I/9 
      1.25. Б11 II/4 
      1.26. Б10 I/12   
      1.27. С14/3 II/11 – уградња 
      1.28. Општински суд – Катастар 
      1.29. Д6 I/10 
      1.30. Б2 II/3 
      1.31. Војна 2 II/4 
      1.32. С14/1 I/12 
      1.33. Б2 III/4 
      1.34. Војна 2 II/6
      1.35. Б12 I/3 
    2. Санација процурења на радијаторима и замена радијатора:
        2.1. Самачка 1/38
        2.2. Свети Сава IV/14
        2.3.  О.Ш. “Вук Караџић”
        2.4. Букатарска I/11 
        2.5. Дунавска ламела I/8 
        2.6. Блок А/4  
        2.7. Б10 I/12 
        2.8. Основни суд – Катастар 
        2.9. Б11 I/14 
    3. Санација процурења на вертикалама:
        3.1. Б7 II/3
        3.2. Р4 I/4 
        3.3. Дунавска ламела I – улаз
        3.4. С14/1 I/12
        3.5. С14/1 – локал 
        3.6. ДПО Дунав Осигурање 
    4. Замена озрачних славиница и уградња озрачних славиница:
        4.1. ДПО – управа Комуналац
        4.2. Б3 I/10
        4.3. Б4 II/12
        4.4. Војна 1 I/5 
        4.5. Б5 II – улаз измештање озрачних вентила  
    5. Паковање шибер вентила и замена вентила на вертикалама:
        5.1. Р4 
        5.2. Самачка 2/3 
        5.2. Дунавска Ламела I/2
        5.3. Самачка 1
        5.4. Д5 
        5.5. Солитер 4  
    7. Израда нове исталације за грејање:
        7.1. Дечији вртић “Невен 1”   

    8.Одлуком стамбене заједнице стамбене зграде Б2 у ул.Пантелије Панте
       Јаковљевића бр. 8 и Б10 I – улаз у ул.Пантелије П Јаковљевића бр.3В а на основу

закљученог уговора са фирмом "Бруната" извршена је уградња делитеља топлоте
       и уградња вентила са термо главом на сва грејна тела по стамбеним јединицама
       у претходно наведене стамбене зграде од стране ивођача радова "Бруната".
       
       IX  ТОПЛАНА ПЕМЦИ
          
        Котлови
    1. Извршено чишћење котловских јединица са димне и водене стране 
    2. Извршен ремонт свих затварача у котларници
    3. Баждарење сигурносних вентила
    4. Санација процурења на котлу бр.1 (2 пута) 
    5. Санација процурења на котлу бр.2 (2 пута)
    6. Дихтовање кптлова са димне и водене стране 
    7. Редовно текуће одржавање
        Хангар

1. Редовно текуће одржавање 
        Секундарни вод
    1. Ремонт затварача у шахтама и топлотним подстаницама 
        Подстанице

1. Извршен редован ремонт свих затварача
    2. Пражњење и пуњење секундарне топловодне мреже на захтев корисника:
        2.1. Пемци 8 I/12
        2.2. Пемци 5
        2.3. Пемци 9
    3. Уградња мерача након баждарења:
        3.1. (743,24 MWh) Пемци 1 
        3.2. (774,68 MWh) Пемци 2
        3.3. (720,28 MWh) Пемци 3
        3.4. (698,61 MWh) Пемци 4
        3.5. (750,76 MWh) Пемци 5
        3.6. (622,58 MWh) Пемци 6
        3.7. (556,89 MWh) Пемци 7
        3.8. (541,34 MWh) Пемци 8
        3.9. (681,24 MWh) Пемци 9
    3. Редовно текуће одржавање
        Интервенције у становима 
    1. Замена вентила:
        1.1. Пемци 12 I/4
        1.2. Пемци 9 I/1
        1.3. Пемци 9 I/11
     НАПОМЕНА:Тренутно стање топлане ,,Пемци,, није завидно и њен рад се одржава константним интервенцијама на котловима и другој пратећој опреми, превентивно одржавање (годишњи ремонти) је немогуће јер је стање котлова такво да је једино решење замена котлова.

Топлана ,,Пемци,,је у функцији од 1985 год.

X  ТОПЛАНА БРЗА ПАЛАНКА
 
         Котлови
    1. Санирано процурење на пужном траспортеру за котао бр.1 (3 пута) 
    2. Израда бронзане биксне за редуктор котла бр.1 и 2  
    3. Редовно текуће одржавање машинске опреме 
    4. Извршено чишћење котловских јединица са димне и водене стране 
    5. Извршен ремонт свих затварача у котларници
    6. Баждарење сигурносних вентила
    7. Редовно текуће одржавање  
       Хангар  
    1. Редовно текуће одржавање погона

Секундарни вод 
    1. Ремонт затварача у шахтама и топлотним подстаницама   
        Подстанице
    1. Пражњење и пуњење секундарне топловодне мреже на захтев корисника:
        1.1. А1/2
        1.2. А1/4
        Интервенције у становима

- Озрачивање вертикали

XI  РАДОВИ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ОБЈЕКТИМА 
            ТОПЛАНЕ

| Топлана | Одржавање погона и просторија | радионица | котлови | Примарни вод | Секундарни вод | Инте.у стан | Подст. | Мазутара | Израда шахт | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центар | 11 | 5 | 34 | 4 | 3 | 70 | 75 | 4 | / | 206 |
| Пемци | 4 | / | 5 | / | 2 | 4 | 12 | / | / | 27 |
| Б.Паланка | 5 | / | 7 | / | / | 3 | 1 | / | / | 16 |
| Укупно: | 20 | 5 | 46 | 4 | 5 | 77 | 88 | 4 |  | 249 |

XII  МАШИНСКИ ПАРК И АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДИОНИЦА 2019.

1. Редовна одржавања и сервисирање возила

| Возило | бр.интервенција |
| --- | --- |
| 1.1. Шкода Суперб | 3 |
| 1.2. Шевролет Еванда | 8 |
| 1.3. Опел Комбо путнички | 1 |
| 1.4. Опел Комбо пикап | 1 |
| 1.5. Шкода Фелиција | 7 |
| 1.6. Југо Корал | 4 |
| 1.7. Југо Флорида | 4 |
| 1.8. Југо Скала | 10 |
| 1.9. Лада Нива | 4 |
| 1.10. Киа К-2000 | 7 |
| 1.11. Застава Ривал | 9 |
| 1.12. Фекална цистерна Мерцедес | 10 |
| 1.13. Фекална цистерна Волво | 11 |
| 1.14. Водена цистерна Фап | 12 |
| 1.15. Водена цистерна Ивеко | 10 |
| 1.16. Ровокопач Палацани | 8 |
| 1.17. Ровокопач Вeнери | 6 |

| УКУПНО | 115 |
| --- | --- |

XIII  ВОДОСИСТЕМ КЛАДОВО 2019.
 1. Градска мрежа 
      1.1. Санирана су процурења на водоводној мрежи:
      1.1.1. (PE Ø 90) 4 пута у ул. Смедеревска – Карпатска 
      1.1.2. (PE Ø 90) 2 пута у ул. Сутјеска 
      1.1.3. (ACC DN 80) у ул. 7 Јули  
      1.1.4. (PE Ø 63) у ул. Смедеревска 
      1.1.5. (PE Ø 90) 5 пута у ул. Смедеревска   
      1.1.6. (PE 2") 2 пута у ул. Дунавски кеј  
      1.1.7. (ACC DN 80) 2 пута у ул. 22 Септембар   
      1.1.8. (ACC DN 80) 3 пута у ул. Николе Јанковића  
      1.1.9. (ACC DN 80) у ул. Мирочка 
    1.1.10. (PVC DN 160) у ул. Милорада Брујића 
    1.1.11. (ACC DN 80) у ул. Ивана Косанчића 
    1.1.12. (ACC DN 80) у ул. Ђердапски пут 
    1.1.13. (ZN 2") у ул. Ивана Косанчића 
    1.1.14. (ACC DN 80) 2 пута у ул. Пуковника Љубомира Томића 
    1.1.15. (ACC DN 400) у ул. Пере Димитријевића 
    1.1.16. (ACC DN 80) у ул. Хајдук Вељкова 
    1.1.17. (ACC DN 100) у ул. Обилићева – Ивана Косанчића 
    1.1.18. (ACC DN 80) 2 пута у ул. Сутјеска – Мирочка
    1.1.20. (ACC DN 80) у ул. Рибарска  
    1.1.21. (ACC DN 400) испред Расадника
    1.1.22. (ACC DN 80) у кругу Бродоградилишта, ул. Ђердапски пут бб 
    1.1.23. (ACC DN 80) у ул. Ритска 
    1.1.24. (ACC DN 80) у ул. Кључка 
    1.1.25. (ACC DN 80) 2 пута у ул. Маршала Тита 
    1.1.26. (ACC DN 100) у ул. Обилићева
    1.1.27. (PE Ø 90) у ул. Вељка Влаховића 
    1.1.28. (ACC DN 200) у ул. 22 Септембар 
    1.1.29. (ACC DN 80) у ул. ЈНА 

 2. Прикључни вод 
     2.1. Израда нових прикључака за пословне и стамбене објекте:
     2.1.1. (PE 3/4") у ул. Смедеревска
     2.1.2. (PE 3/4") у ул. Краља Александра  
     2.1.3. (PE 3/4") у ул. Црепарска
     2.1.4. (PE 3/4") у ул. Мирочка – Ритска  
     2.1.5. (PE 3/4") у ул. Краља Александра
     2.1.6. (PE 3/4") у ул. Стевана Мокрањца 
     2.1.7. (PE 3/4") у ул. Сутјеска 
     2.1.8. (PE Ø 110) у ул. 22 Септембар 
     2.1.9. (PE Ø 160) у ул. Ђердапски пут 
   2.1.10. (PE 3/4") у ул. Слободана Пенезића Крцуна 
     2.2. Реконструкција постојећих прикључака:
     2.2.1. (PE 3/4") у ул. Слободана Пенезића Крцуна 
     2.2.2. (PE 1") у ул. Лоле Рибара
     2.2.3. (PE 3/4") у ул.Смедеревска
     2.2.4. (ZN 3/4") код 2 корисника у ул.Краља Александра 
     2.2.5. (ZN 3/4") у ул. 1 Маја
     2.2.6. (ZN 3/4") у ул. Трајанова 
     2.2.7. (PE 3/4") у ул. Ритска 
     2.2.8. (ZN 3/4") у ул. Лоле Рибара  
     2.3. Санација процурења на прикључку:
     2.3.1. (PE 3/4") у ул. Слободана Пенезића Крцуна 
     2.3.2. (PE 1") у ул. Слободана Пенезића Крцуна 
     2.3.3. (PE 1") 3 пута у ул.Лоле Рибара
     2.3.4. (PE 3/4") 3 пута у ул. Карпатса
     2.3.5. (ZN 3/4") 2 пута у ул. Свети Сава 
     2.3.6. (ZN 3/4") у ул.7 Јули 
     2.3.7. (ZN 3/4") у ул. Кључа
     2.3.8. (ZN 3/4") у ул. Миленка Стојовића 
     2.3.9. (ZN 3/4") у ул. Краља Алесандра 
   2.3.10. (ZN 3/4") у ул. Ниоле Тесле 
   2.3.11. (PE 3/4") у ул. Мирочка 
   2.3.12. (ZN 1") у ул.Рибарска
   2.3.13. (PE 3/4") у ул. 1 Маја 
   2.3.14. (ZN 3") у ул.22 Септембар 
   2.3.15. (ZN 3/4") у ул. Тимочка 
   2.3.16. (ZN 3") 2 пута у ул. Дунавска 
   2.3.17. (ZN 3/4") 3 пута у ул.Ритска
   2.3.18. (PE 3/4") у ул.Обала Рита
   2.3.19. (PE 3/4") у ул. Михајла Пупина – Буторке
   2.3.20. (PE 3/4") у ул. Младост
   2.3.21. (PE 1") 3 пута у ул. Хајдук Вељкова 
   2.3.22. (ZN 3/4") у ул.22 Септембар
   2.3.23. (PE 3/4") 2 пута у ул. Омладинских Радних Бригада
   2.3.24. (ZN 3/4") у ул. Обилићева 
   2.3.25. (PE 3/4") 2 пута викенд насеље Осојна 
   2.3.26. (PE 3/4") 2 пута викенд насеље Фазанерија 
   2.3.27. (PE 3/4") викенд насеље Кључка Тераса
   2.3.28. (ZN 3/4") у ул. Сутјеска 
   2.3.29. (ZN 3/4") 2 пута у ул. Смедеревска 
   2.3.30. (PE 3/4") 3 пута у ул. Николе Јанковића 
     2.4. Искључење прикључка са мреже:
     2.4.1. (ZN 3/4") у ул. 22 Септембар 
 3. Водомерно склониште (шахт)
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вентила 3/4" код 28 корисника   
     3.1.2. Замена вирбле 3/4" код 55 корисника
     3.1.3. Препакован вентил 3/4" код 22 корисника 
     3.1.4. Замена вентил 5/4" код 4 корасника 
     3.1.5. Замена вирбле на вентилу 5/4" код 8 корисника     
     3.1.6. Замена вентила 2" код 3 корисника
     3.1.7. Замена вентила 1" код 2 корисника 
     3.2. Санација процурења на водомерима код 9 корисника
     3.3. Измештање водомера у нов шахт код 2 корисника
     3.4. Санација процурења на хиндрантски вод 3" у улици:
     3.4.1. Лоле Рибара – шахт за објекат Ватрогасни Дом 
     3.4.2. Дунавска – шахт за објекат Музеј     
 4. Канализација 
     4.1. Санација оштечења на фекално окно у улици:
     4.1.1. 22 Септембар – замена поклопца на окно
     4.1.2. Дунавска – санација оштечена на плочи окна 
     4.2. Одчепљивање и испирање канализационе мреже:  
     4.2.1. И.Л.Рибара 4 пута; 
     4.2.2. Обилићева 8 пута 
     4.2.3. Пантелије П Јаковљевића 6 пута
     4.2.4. Дунавска 4 пута
     4.2.5. 22 Септембар 5 пута 
     4.2.6. Горански пролаз 2 пута 
     4.2.7. Ст. Мокрањца 3 пута 
     4.2.8. Тимочка 
     4.2.9. Х. Вељкова
     4.2.10. ЈНА 
      4.2.11. 4 Јули 
     4.2.12. Краља Александра      
     4.2.13. Церска 
     4.2.14. Виноградарска      
     4.2.15. Стефанија Михајловић 5 пута    
     4.2.16. Марије Илијевића 
     4.2.17. Доситеја Обрадовића   
     4.2.18. Кључка 2 пута
     4.2.19. Букатаревића   
     4.2.20. Граничарска 
    
     4.3. Одчепљивање канализационе мреже унутар објекта:
     4.3.1. Обданиште Невен 2 ул.22 Септембар 
     4.3.2. Дом Здравља ул. Дунавска 
     4.3.3. Зграда С14/1 ул. Обилићева 4 пута 
     4.3.4. Зграда Задружна ул. Обилићева 2 пута  
     4.3.5. Зграда Дунавска ламела ул.Дунавска 2 пута  
     4.4. Испирање коловоза због изливања канализације у улици:
     4.4.1. Рибарска 6 пута 
     4.4.2. Дунавски кеј 6 пута  
     4.5 Усисавање и испирање подрумских просторија због изливања канализације
     у згради: 
     4.5.1. С14/1 ул.Обилићева 
     4.5.2. Р4 ул.22 Септембар  
     4.5.3. Д3 ул.Дунавска 
 5. Рад за трећа лица
     5.1. Одчепљивање канализационе мреже са цистерном високог притиска на захтев: 
     5.1.1. А.Д. "Ђердап турист" ул. Дунавска бр.50, Кладово – хотел Ђердап (9 пута)
     5.1.2. ENVIROSERV DOO ул. Авалска бр.186, Рипањ Београд  – безинска пумпа Нис
               (3 пута) 
     5.1.3. О.Ш. “Вук Караџић” ул. 22 Септембар бр.13, Кладово 
     5.1.4. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије ул. Кнеза Вишеслава 
               бр.72, Београд – комплекс ОСК “Караташ” 
     5.1.5. Библиотека – Центар за културу ул. 22 Септембар бр.4, Кладово  (2 пута)
     5.1.6. А.Д. “ЂЕРДАП УСЛУГЕ” Кладово ул. Ђердапски пут бб, Кладово – ресторан
               Кристал (5 пута)
     5.1.7. Преми траде доо Београд ул.Војводе Миленка бр.40 Београд – безинска
               пумпа Нис (4 пута)
     5.1.8. Голубовић ДОО Чубра – Неготин – безинска пумпа Голубовић Кладово 
     5.1.9. Владимир Поповић ул. Дунавска бр. 25 Кладово
   5.1.10. КЈП “Голубац” ул. Голубачки трг бр.5, Голубац 
   5.1.11. Ресторан код MAXE D.O.O. ул. 22 Септембар бр.1, Брза Паланка   
   5.1.12. СУТР ПАРТИЗАН ЈУНИОР ул. Букатаревића бб, Кладово 
   5.1.13. Преми траде доо Београд ул.Војводе Миленка бр.40 Београд – 
               Ф.Ц.С. Термовент и Ф.Ц.С. Суваја

5.1.14. Преми траде доо Београд ул.Војводе Миленка бр.40 Београд – Ц.С. Кладово 
   5.1.15. ХЕ "Ђердап" Ф.Ц.С. Чвор 3 (6 пута)           
   5.1.16. ХЕ "Ђердап" Ф.Ц.С. Чвор 6 (6 пута) 
   5.1.17. "SHIPYARD KLADOVO" доо Кладово ул.Ђердапски пут бб, Кладово  
   5.1.18. Стамбена Заједница Пантелије Панте Јаковљевића бр.7 и 7а, Кладово 
   5.1.19. Преми траде доо Београд ул.Војводе Миленка бр.40 Београд – 
               Ц.С. Мала Врбица 
   5.1.20. ТЕРМОВЕНТ КОМЕРЦ ДОО ул.Булевар Милутина Миланковића бр.11а, 
               Нови Београд – пројизводни погон Кладово (2 пута)
   5.1.21. ЈП ЕПС Технички центар Ниш – Одсек за техничке услове Зајечар 
               ул.Трг Ослобођења бр. 37 Зајечар – Електродистрибуција Кладово 
   5.1.22.  Стамбена заједница Пантелије Панте Јаковљевића 6,6а,6б Кладово 
   5.1.23. ХЕ "Ђердап" Ф.Ц.С. Термовент (3 пута)
   5.1.24. ХЕ "Ђердап" Ф.Ц.С. Суваја (5 пута)
   5.1.25. ХЕ "Ђердап" Ф.Ц.С. Мала Врбица (4 пута)
   5.1.26. ХЕ "Ђердап" Ц.С. Љубичевац (5 пута)
   5.1.27. ХЕ "Ђердап" Ц.С. Грабовица (6 пута) 
   5.1.28. ХЕ "Ђердап" Ц.С. депонија Сип (4 пута) 
   5.1.29. ХЕ "Ђердап" Расадник (3 пута)
   5.1.30. ХЕ "Ђердап" Ц.С. Рибњак (4 пута)
   5.1.31. ХЕ "Ђердап" Ц.С. Језеро (6 пута)
   5.1.32. Стамбена Заједница Граничарска 10, 10А 
   5.1.33. PROPERTA DOO Католичка порта бр.2, Нови Сад 
   5.1.34. Здравствени центар Кладово ул. Дунавска бр.1, Кладово  
     5.2. Вожња пијаће воде воденом цистерном на захтев: 
     5.2.1. "SHIPYARD KLADOVO" доо Кладово ул.Ђердапски пут бб (2 пута) 
     5.2.2. "Водопривреда" Пожаревац ул.Светосавска бр.33, Пожаревац (4 пута) 
     5.2.3. А.Д. "Ђердап турист" ул. Дунавска бр.50, Кладово – објекат Варница 
     5.2.4. STRABAG DOO BEOGRAD – Огранак ПЗП Зајечар ул. Генерала Гамбете бр.68
               Зајечар (3 пута)
     5.3. Рад на водоводну мрежу на захтев:
     5.3.1. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије ул. Кнеза Вишеслава
               бр.72, Београд – комплекс ОСК “Караташ” 
     5.3.2. Туфајевић Славиша ул. Дунавска бб, Кладово 
     5.3.3. Стамбена Заједница Свети Сава 2б, 2в, Кладово 
     5.3.4. Савић Душан Викенд насеље, Милутиновац
     5.3.5. SR “MAVAS” Ђердапски пут бб, Велесница
     5.3.6. Васиљевић Ратко ул.Ђердапска бр.62, Давидовац 
     5.3.7. Чобановић Милоје ул.Алунски пут бб, Брза Паланка  
     5.3.8. STRABAG DOO BEOGRAD – Огранак ПЗП Зајечар ул. Генерала Гамбете бр.68
               Зајечар
     5.3.9. TRANSKOP BETON d.o.o. PARAĆIN ул. Шумадијска бб, Параћин 
   5.3.10. ETAŽ TERM 2 Kladovo ул. Лоле Рибара бр.6, Кладово
     5.4. Стругарска обрада на захтев:
     5.4.1. HEMA METALS Kladovo ул.Ђердапски пут бб, Кладово 
     5.4.2. “MANES” d.o.o. ул.Београдски пут бб, Топола 
     5.4.3. STAJKO DOO ул. Његошева бр.32, Кладово 
     5.5. Рад ровокопача на захтев:
     5.5.1. SR “MAVAS” Ђердапски пут бб, Велесница 
     5.5.2. Зељковић Предраг ул. Стевана Радића бр. 3, Текија 
    
 6. Костол    
     6.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     6.1.1. (PVC DN 160) у ул.Маршала Тита (4 пута) 
     6.1.2. 2" – хидрант у ул.Димитрија Туцовића 
     6.2. Санација процурења на прикључку:
     6.2.1. (PE 3/4") у ул.25 Маја (3 пута)
     6.2.2. (PE 1") у ул. Маршала Тита (2 пута)
     6.2.3. (ZN 3/4") у ул. Маршала Тита (3 пута)
     6.2.2. (PE 3/4") у ул.Димитрија Туцовића
     6.2.2. (PE 3/4") у ул.Гробљанска (3 пута)
     6.2.6. (ZN 3/4") у ул.1 Мај (2 пута) 
     6.3. Санација процурења у шахт на I – вентилу:
     6.3.1. Замена вентила 3/4" код 5 корисника 
     6.3.2. Замена вирбле 3/4" код 6 корисника
     6.3.3. Препакован вентил 3/4" код 4 корисника
     6.5. Одчепљивање фекалне канализационе мреже у улици: 
     6.5.1. М.Тита 
     6.5.2. Димитрија Туцовића 



       XIV  ВОДОСИСТЕМ ВАЈУГА  2019.     
 1. Главни вод 
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (ACC DN 150) у ул.главни пут Милутиновац – Вајуга 5 пута
     1.1.2. (ACC DN 80) Стара Вајуга 
 2. Прикључни вод  
     2.1. Санација процурења на прикључку:
     2.1.1. (ZN 3/4") у ул.главни пут Милутиновац – Вајуга 
     2.1.2. (PE 3/4") у ул.Дунавска  
     2.1.3. (PE 3/4") у ул.Мирочка 
     2.1.4. (PE 3/4") у ул.Тимочка (4 пута) 
     2.1.5. (PE 3/4") у ул.Карађорђева
     2.1.6. (PE 1/2") у ул.4 Јули (2 пута) 
     2.1.7. (PE 3/4") у ул.7 Јули 
 3. Водомерно склониште (шахт)
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вентила 3/4" код 2 корисника 
     3.1.2. Замена вирбле 3/4" код 6 корисника
     3.1.3. Измештање водомера 3/4" у нов шахт за једног корисника 

      XV  ВОДОСИСТЕМ МИЛУТИНОВАЦ  2019. 
 1. Главни вод
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу: 
     1.1.1. (ACC DN 150) у ул.главни пут Милутиновац – Вајуга (2 пута)
     1.1.2. (PVC Ø 110) у ул.Моше Пијаде
     1.1.3. (ZN 2") у ул.Маршала Тита  
 2. Прикључни вод	
     2.1. Санација процурења на прикључку:
     2.1.1. (PE 3/4") викенд насеље (7 пута)
     2.1.2. (PE 1") викенд насеље
     2.1.3. (PE 3/4") у ул.главни пут Милутиновац – Вајуга 
     2.1.4. (PE 3/4") у ул.Моше Пијаде (5 пута)

3. Водомерно склониште (шахт)
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вентила 3/4" код 3 корисника 
     3.1.2. Замена вирбле 3/4" код 1 корисника 
    
      XVI  ВОДОСИСТЕМ ДАВИДОВАЦ-СИП 2019.
     Давидовац 
 1. Прикључни вод
     1.1. Санација процурења на прикључку:
     1.1.1. (PE 3/4") у ул.Ђердапска (2 пута)  
     1.1.2. (PE 3/4") у ул.Маршала Тита 
     1.1.3. (PE 3/4") у ул.Николе Тесле     
 2. Водомерно склониште (шахт)
     2.1. Санација процурења на I – вентилу: 
     2.1.1. Замена вентила 3/4" код 2 корисника 
     2.1.2. Замена вирбле 3/4" код 3 корисника
     2.1.3. Препакован вентил 3/4" код 2 корисника   

     СИП
 1. Прикључни вод
      1.1. Реконструкција прикључка (PE 3/4") за једног корисника у ул.Хајдук Вељкова
      1.2. Санација процурења на прикључку:
      1.2.1. (PE 3/4") у ул.Маршала Тита (2 пута) 
      1.2.2. (PE 3/4") у ул.Ђердапски пут         
 2. Водомерно склониште (шахт)

2.1. Санација процурења на I – вентилу:
     2.1.1. Замена вирбле 3/4" код 1 корисника 
     2.1.2. Препакован вентил 3/4" код 3 корисника 
 3. Канализација 
     3.1. Одчепљивање фекалне канализационе мреже у улици:
     3.1.1. Маршала Тита 
     3.1.2. Ђердапска 
     3.1.3. Вере Радосављевића 
     3.1.4. Стевана Мокрањца 
     Кладушница
 1. Главни вод
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (ACC DN 80) у ул.Дунавска  
     1.1.2. (ACC DN 80) у ул.Маршала Тита (5 пута)
     1.1.3. (PE Ø 63) у ул.Пролетерска (2 пута)
     1.1.4. (ACC DN 200) у ул.Ђердапски пут 
     1.1.5. (ACC DN 80) у ул.Димитрија Фасујевића
     1.1.6. (ACC DN 80) у ул.Хајдук Вељкова  
 2. Прикључни вод
     2.1. Санација процурења на прикључку:
     2.1.1. (PE 3/4") у ул.Димитрија Фасујевића   
     2.1.2. (PE 3/4") у ул.Маршала Тита   
     2.2. Реконструкција прикључка (PE 3/4") у улици Маршала Тита за једног корисника

3. Водомерно склониште (шахт)
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вентила 3/4" код 3 корисника 
     3.1.2. Замена вирбле 3/4" код 8 корисника 
     3.1.3. Паковање вентил 3/4" код 4 корисника 
     3.1.4. Санација процурења на водомеру 3/4" за једног корисника  
 4. Канализација
     4.1. Одчепљивање фекалне канализационе мреже у улици:
     4.1.1. Маршала Тита 
     4.1.2. Димитрија Фасујевића  
     4.1.3. Ратомира Турановића  
     
          XVII  ВОДОСИСТЕМ  БРЗА  ПАЛАНКА 2019.
     Брза Паланка 
 1. Главни вод 
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (PVC DN 200) код Зелене пијаце (3 пута)

1.1.2. (ZN 5/4") у ул.Милановачка
     1.1.3. (PVC Ø 110) у ул.Васе Пелегића
     1.1.4. (PVC Ø 110) у ул.9 Бригаде (2 пута) 
     1.1.5. (PVC  Ø 110) у ул.Мирочки пут 
 2. Прикључни вод
     2.1. Санација процурења на прикључку:
     2.1.1. (PE 3/4") у ул.Речки пут  (3 пута) 
     2.1.2. (ZN 2") у ул.Неготински пут   
     2.1.3. (PЕ 1") у ул. Киломски пут  
     2.1.4. (PЕ 3/4") у ул.Васе Пелегића (2 пута)  
     2.1.5. (PЕ 1") у ул.Војводе Степе 
     2.1.6. (PЕ 1") у ул. Јована Јовановића Змаја 
     2.1.7. (PЕ 3/4") у ул.Милановачка (2 пута)
     2.1.8. (PЕ 1") у ул. Милановачка 
     2.1.9. (PE 3/4") – реконструисан у ул.Војводе Путника  
 3. Водомерно склониште (шахт)  
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. (DN 100) паковање вентила 
     3.1.2. Замена вентила 3/4" код 2 корисника 
     3.1.3. Замена вирбли 3/4" код 10 корисника   
 4. Канализација
     4.1. Одчепљивање фекалне канализационе мреже у улици:
     4.1.1. Трг Ослобођења 
     4.1.2. 29 Новембар   
     4.1.3. Ђердапска (3 пута)
     4.1.4. Стефанија Михајловић (5 пута) 
    
     Грабовица               
 1. Главни вод     
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (PVC Ø 160) у ул.Иве Лоле Рибара   
     1.1.2. (PVC Ø 160) у ул.Маршала Тита (7 пута) 
     1.1.3. (PVC Ø 110) у ул.Дунавска (2 пута)  
     1.1.4. (PVC Ø 110) у ул.Иве Лоле Рибара (2 пута)
     1.1.5. (PVC Ø 160) у ул.Моше Пијаде (3 пута)
     1.1.6. (PVC Ø 110) у ул.Едварда Кардеља
     1.1.7. (PVC Ø 110) у ул.29 Новембар 
 2. Прикључни вод
     2.1. Реконструкција прикључка:
     2.1.1. (PE 3/4") у ул.Маршала Тита (за 2 корисника)
     2.1.2. (PE 3/4") у ул.7 Јули 
     2.1.3. (PE 3/4") у ул.Моше Пијаде 
     2.2. Санација процурења на прикључку:   
     2.2.1. (PE 3/4") у ул.Маршала Тита (5 пута)
     2.2.2. (PE 3/4") у ул.Дунавска (3 пута) 
     2.2.3. (PE 3/4") у ул.Х.Вељкова  
     2.2.4. (PE 3/4") у ул.Ђемала Бједића
     2.2.5. (PE 3/4") у ул.Моше Пијаде (4 пута) 
     2.2.6. (PE 3/4") у ул.Едварда Кардеља (2 пута)
     2.2.7. (ZN 3/4") у ул.29 Новембар 
 3. Водомерно склониште (шахт)
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вентила 3/4" код 4 корисника 
     3.1.2. Замена вирбле 3/4" код 6 корисника 
     3.1.3. Препакован вентил 3/4" код 4 корисника   
 4. Канализација 
     4.1. Одчепљивање фекалне канализационе мреже у улици Маршала Тита

Љубичевац
 1. Главни вод   
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (PVC Ø 160) у ул.Тимочка (4 пута) 
     1.1.2. (PVC Ø 160) у ул.Хајдук Вељкова (2 пута) 
     1.1.3. (PVC Ø 160) у ул.Николе Стегаревића (3 пута)
     1.1.4. (PVC Ø 160) у ул.Свети Сава (2 пута) 
     1.1.5. (PVC Ø 160) у ул.Стефанија Михајловић
     1.1.6. (PVC Ø 110) у ул.Неготински пут 
 2. Прикључни вод
     2.1. Санација процурења на прикључку:
     2.1.1. (PE 3/4") у ул.Ђердапска   
     2.1.2. (PE 1/2") у ул.Дунавска 
     2.1.3. (PE 3/4") у ул.Дунавска (3 пута)
     2.1.4. (PE 3/4") у ул.Стефанија Михајловић (2 пута) 
     2.1.5. (PE 3/4") у ул.Хајдук Вељкова 
     2.1.6. (PE 3/4") у ул.Свети Сава (3 пута)
     2.1.7. (PE 3/4") у ул.Тимочка (5 пута)
     2.1.8. (PE 3/4") у ул.Кладовска (2 пута)
 3. Водомерно склониште (шахт) 
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вентила 3/4" код 4 корисника
     3.1.2. Замена вирбле 3/4" код 7 корисника 
     3.1.2. Препакован вентил 3/4" код 3 корисника

4. Канализација
     4.1. Одчепљивање фекалне канализационе мреже у улици:
     4.1.1. Николе Стегаревића
     4.1.2. Тимочка  
     4.1.3. Стефанија Михајловић 
     4.3. Прање улица због изливања фекалне канализације:  
     4.3.1. Свети Сава
     4.3.2. Тимочка  
     4.3.3. Николе Стегаревића  

     Велесница
 1. Главни вод
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (ACC DN 100) у ул. Неготински пут (2 пута)
     1.1.2. (ACC DN 80) у ул.7 Јули
     1.1.3. (ACC DN 80) у ул.Ђердапска 
 2. Прикључни вод 
     2.1. Санација процурења на прикључку:
     2.1.1. (ZN 3/4") – у ул.1 Маја  
     2.1.2. (PE 1") – у ул.Неготински пут (3 пута) 
     2.1.3. (PE 3/4") – у ул.Маршала Тита
     2.1.4. (PE 3/4") – у ул.Ђердапска  
     2.1.5. (PE 3/4") – реконструкција у ул.Ђердапска
 3. Водомерно склониште (шахт) 
     3.1. Санација процурена на I – вентилу:  
     3.1.1. Замена вентила 3/4" код 6 корисника 
     3.1.2. Препакован вентил 3/4" код 2 корисника      
    
       XVIII  ВОДОСИСТЕМ  ПОДВРШКА 2019.

Подвршка
 1. Главни вод
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (PVC Ø 75) у ул.Кладовска (2 пута)
     1.1.2. (PVC Ø 160) повратни цевовод Ц.С. Подвршка (2 пута)  
     1.1.3. (PVC Ø 63) у ул.Хајдук Вељкова (3 пута)
     1.1.4. (PVC Ø 75) у ул.Маршала Тита 
     1.1.5. (PVC Ø 75) у ул.Иве Лоле Рибара 
 2. Прикључни вод
     2.1. Санација процурења на прикључку:
     2.1.1. (PE 3/4") у ул.Иве Лоле Рибара (4 пута) 
     2.1.2. (PE 3/4") у ул.Вука Караџића  
     2.1.3  (PE 1") у ул.Хајдук Вељкова  
 3. Водомерно склониште (шахт)
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вентила 3/4" код 2 корисника 
     3.1.2. Замена вирбле 3/4" код 6 корисника 
     
     Велика Каменица
 1. Главни вод
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (PVC Ø 75) у ул.Виноградарска  
     1.1.2. (DN 50 – хидрант) у ул.Хајдук Вељкова 
     1.1.3. (PVC Ø 75) у ул.Братство Јединство 
 2. Прикључни вод
     2.1. Санација процурења на прикључку:
     2.1.1. (PE 3/4") у ул.Маршала Тита (3 пута)
     2.1.2. (PE 3/4") у ул.Хајдук Вељкова 
     2.1.3. (PE 3/4") у ул.Љубе Нешића  
 3. Водомерно склониште (шахт)
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вирбле 3/4" код 8 корисника 
     3.1.2. Паковање вентила 3/4" код 4 корисника 
     3.1.3. Измештање водомера 3/4" у нов шахт за једног корисника
       
       XIX  ВОДОСИСТЕМ  КОРБОВО-РТКОВО 2019.

Корбово
 1. Главни вод
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (PE Ø 160) у кругу Ц.С. Корбово  

 2. Прикључни вод
     2.1. Блиндирање прикључка (ZN 3/4") у ул.Доситејева за једног корисника    
 3. Водомерно склониште (шахт)
     2.1. Санација процурења на I – вентилу:
     2.1.1. Замена вентила 3/4" код 2 корисника 
     2.1.2. Замена вентила 5/4" код 2 корисника
     2.1.3. Замена вирбле 2" код 1 корисника 
     2.1.4. Паковање вентила DN 100 улични шахт у ул.22 Септембар 
     Ртково 
 1. Главни вод
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (ACC DN 80) у ул.22 Септембар
     1.1.2. (ACC DN 80) у ул.Народне Републике 
 2. Прикључни вод 
     2.1. Санација процурења на прикључку (PE 3/4") у ул.Народне Републике 
 3. Водомерно склониште (шахт)
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вентила 3/4" код 14 корисника 
     3.1.2. Замена вирбле 3/4" код 4 корисника 
     
       XX  ВОДОСИСТЕМ М.ВРБИЦА-В.ВРБИЦА  2019.

М.Врбица
 1. Главни вод
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (PVC DN 200) у ул.Маршала Тита 
 2. Прикључни вод
     2.1. Санација процурења на прикључку:
     2.1.1. (PE 3/4") у ул.Маршала Тита
     2.1.2. (PE 3/4") у ул.4 Јули  
     2.1.3. (PE 3/4") у ул.Саве Јанковића  
 3. Водомерно склониште (шахт)
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вентила 3/4" код 2 корисника 
     3.1.2. Замена вирбле 3/4" код 6 корисника 
     3.2. Санација процурење на водомеру 3/4" код 4 корисника    
 4. Канализација
     4.1. Одчепљивање фекалне канализационе мреже у ул.Саве Јанковића 
    
     В.Врбица
 1. Главни вод
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу (ACC DN 80) у ул.Жикице Ј. Шпанца  
 2. Прикључни вод
     2.1. Санација процурења на прикључку:
     2.1.1. (PE 3/4") у ул.Маршала Тита (2 пута)   
     2.2. Реконструкција постојећег прикључка у ул.Маршала Тита за једног корисника 
 3. Водомерно склониште (шахт) 
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вентила 3/4" код 1 корисника 
     3.1.2. Замена вирбле 3/4" код 2 корисника   
     3.2. Санација процурења на водомеру 3/4" за једног корисника
     
       XXI  ВОДОСИСТЕМ ТЕКИЈА 2019.

1. Главни вод 
     1.1. Санација процурења на водоводну мрежу:
     1.1.1. (PE Ø 63) у ул.Хајдук Вељкова (2 пута) 
     1.1.2. (PE Ø 63) у ул.Милоша Обилића
     1.1.3. (PE 1") главни пут Текија – Доњи Милановац (2 пута)
     1.1.4. (ZN 5/4") градски парк испред Поште 
 2. Прикључни вод
     2.1. Санација процурења на прикључку (PE 3/4") у ул.Милоша Обилића (2 пута)  
 3. Водомерно склониште (шахт)
     3.1. Санација процурења на I – вентилу:
     3.1.1. Замена вирбле 3/4" код 5 корисника 
     3.1.2. Препакован вентил 3/4" код 2 корисника
     3.1.3. Санација процурења на водомеру 3/4" код 3 корисника 
 4. Канализација  
     4.1. Одчепљивање фекалне канализационе мреже у улици:
     4.1.1. Коче Анђелковића 
     4.1.2. Хајдук Вељкова 
    
      Голо Брдо
 1. Прикључни вод
     1.1. Санација процурења на прикључку (PE 3/4") код 6 корисника 
 2. Водомерно склониште (шахт)
     2.1. Замена вентила 3/4" за једног корисника 

       XXII  ИНТЕРНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 2019.
 1. За потребе Комуналца 
     1.1.Рад ровокопача:
     1.1.1. Ископ гробница у насељу Кладово  
     1.1.2. Чишћење дивљих депонија насеље Кладушница  
     1.2. Рад водене цистерне:
     1.2.1. Вожња воде за потребе залевања садница у градским парковима Кладово
     1.2.2. Вожња воде за потребе гратске фонтане Кладово 
     1.3. Ангаржовање теренско возило за превоз садница
 2. За потребе Дома Здравља     
     2.1. Рад фекалне цистерне – одчепљивање фекалне канализационе мреже
     унутар објекта   
 3. За потребе Дома Културе 
     3.1. Рад радника – одчепљивање фекалне каналзационе исталације унутар објекта 
 4. За потребе Општине Кладово 
     4.1. Рад радника – одчепљивање фекалне каналзационе исталације унутар објекта  
        
       XXIII  БАЖДАРНИЦА
      Замена водомера који су стали или су замењени због старости (више од 5 год.) 
      у 2019.год.

| Насеље | No 1/2" | No 3/4" | No 1" | No 5/4" | No 6/4" | No 50 | No 80 | No 100 | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладово | 1 | 53 | / | 1 | / | 1 | 2 | / | 58 |
| Костол | / | 3 | / | / | / | 1 | / | / | 4 |
| Мала Врбица | / | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 |
| Велика Врбица | / | 7 | / | / | / | / | / | / | 7 |
| Корбово | / | 5 | / | / | / | / | / | / | 5 |
| Ртково | / | 9 | / | / | / | / | / | / | 9 |
| Велесница | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
| Љубичевац | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
| Велика Каменица | / | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 |
| Грабовица | / | 7 | / | / | / | / | / | / | 7 |
| Брза Паланка | / | 7 | / | / | / | / | / | / | 7 |
| Подвршка | / | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 |
| Кладушница | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
| Давидовац | / | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 |
| Текија | / | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 |

| Укупно | 1 | 113 | / | 1 | / | 2 | 2 | / | 119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*  Извршена је замена 2 водомера због пуцања стакла услед мраза уз наплату по
           радном налогу

*  Извршена је контрола уграђених секундарних водомера у становима стамбених
          зграда и регистровано 9 водомера 
      *  Издате су 8 потврде на основу увида у документацију у поступку озакоњења
         објекта и добијања употребне дозволе.

XXIV  ПОСЛОВНО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
 1. Извршен је наставак другог дела стручно усавршавање радника на систему –
     (EDAMC PROGRAM) за електронско еведентирање пријаве кварова, отварање
     радних налога и унос података након извршене интервенције на водоводној и
     канализационој мрежи.
 2. Редовно текуће одржавање рачунарске опреме и моб.телефона.

XXV  УПРАВНА ЗГРАДА
 1. Редовно текуће одржавање просторија и круга.                    

       XXVI  РАДОВИ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ВОДОВОДНОЈ И КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ

| Насеље | Градска мрежа | Кућни прикључак | Рад у шахт | Црпна станица | Канализација | Фекална црпна станица | Постројење за преч.ф. вода | Управа ЈП.Јед. | Радионица | Магацин | Интерно | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладово | 48 | 81 | 184 | 12 | 80 | 30 | / | 50 | 34 | 10 | 20 | 549 |
| Костол | 7 | 13 | 15 | / | 6 | / | 4 | / | / | / | / | 45 |
| Текија | 12 | 2 | 13 | 4 | 5 | / | / | / | / | / | / | 36 |
| Б.Паланка | 8 | 15 | 13 | 8 | 11 | 10 HEĐ | / | / | / | / | / | 65 |
| Велесница | 4 | 7 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 19 |
| Грабовица | 18 | 25 | 12 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | 58 |
| Љубичевац | 14 | 18 | 13 | / | 3 | 5 | / | / | / | / | / | 53 |
| В.Врбица | 4 | 2 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 |
| М.Врбица | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 HEĐ | / | / | / | / | 8 | 28 |
| Ртково | 5 | 1 | 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | 23 |
| Вајуга | 6 | 11 | 9 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 31 |
| Корбово | 2 | 4 | 5 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 16 |
| Милутиновац | 5 | 13 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 23 |
| Сип | / | 4 | 9 | / | 6 | / | / | / | / | / | / | 19 |
| Давидовац | 1 | 5 | 12 | 6 | 4 | / | / | / | / | / | / | 28 |
| Кладушница | 12 | 3 | 15 | 4 | 4 | 3 Преми траде | / | / | / | / | / | 41 |
| Подвршка | 12 | 11 | 8 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 36 |
| В.Каменица | 4 | 6 | 14 | 3 каптажа | / | / | / | / | / | / | / | 27 |
| Голо Брдо | / | 6 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 10 |

| Укупно: | 165 | 229 | 366 | 60 | 127 | 53 | 4 | 50 | 34 | 10 | 20 | 1118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

XXVII  ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ЦРПНИХ  СТАНИЦА  И  ИНВЕСТИЦИОНА  УЛАГАЊА

| Ц.С. "Царина" | Уређење уже и шире санитарне зоне, замена усисних корки, текуће одржавање. |
| --- | --- |
| Бустер станица "Дедиње" | Текуће одржавање. |
| Чвор. 3 | Санација процурења на цев за испуст, разбијање талога у црпилишту, прање и усисавање црпилишта, одчепљене пумпе (P1) i (P2), чишћење решетки, текуће одржавање. |
| Чвор 6 | Прање и усисавање црпилишта, чишћење решетки, разбијање талога у црпилишту, замена нивометра на пумпи, текуће одржавање. |
| Ф.Ц.С. "Вељка Влаховића" | Прање и усисавање црпилишта, чишћење решетки, одчепљивање пумп, текуће одржавање. |
| Ф.Ц.С. "Милорада Брујића" | Санација оштечења на поклопцу, прање и усисавање црпилишта, одчепљивање пумпе (P1) и (P2), замена осигурача, замена нивометра на пумпи (P1) и (P2), текуће одржавање. |
| Ф.Ц.С. "Бувљак" | Прање и усисавање црпилишта, одчепљење пумпи (P1) и (P2), текуће одржавање. |
| Ц.С. "Подвршка" | Санација процурење на потисном цевоводу (PVC) Ø 160mm у самом кругу Ц.С. замена вентила 1/2" за хлорисање, текуће одржавање. |
| Каптажа "Велика Каменица" | Редовно хлорисање, уређење уже и шире санитарне зоне око каптаже, текуће одржавање. |
| Ф.Ц.С. "Љубичевац" обала и центар | Прање и усисавање црпилишта (обала и центар), одчепљене пумпе (P1) и (P2), замена релеја симетрије (обала), замена релеја – испад фазе (обала), одржавање круга Ф.Ц.С. центар и обала, текуће одржавање опреме. |
| Ц.С. "Брза Паланка" | Уређење уже и шире санитарне зоне, текуће одржавање. |
| Бустер станица "Суваја" | Замена лежајева на ел.мотору, замена семеринга на пилот пумпи, текуће одржавање. |
| Ф.Ц.С. "Суваја" | На захтев ХЕ Ђердап одрађено: прање и усисавање црпилишта, одчепљивање пумпе (P1) и (P2). |
| Ф.Ц.С. "Термовент" | На захтев ХЕ Ђердап одрађено: прање и усисавање црпилишта, одчепљивање пумпе (P1) и (P2). |
| Ц.С. "Вајуга" стара–нова | Стара-нова Вајуга уређење уже и шире санитарне зоне, замена ниворегулатора на пумпи, текуће одржавање. |
| Ц.С. "Корбово" | Замена црева за хлорисање од апарата до ињектора, замена контактора, уређење уже и шире санитарне зоне, текуће одржавање. |
| Ц.С. "Мала Врбица" | Уређење уже и шире санитарне зоне, текуће одржавање. |
| Ф.Ц.С. "Мала Врбица" | На захтев ХЕ Ђердап одрађено: прање и усисавање црпилишта, одчепљивање пумпе (P1) и (P2). |
| Постројење за прераду отпадних вода Костол | Замена ел. осигурача, замена сијаличних грла и сијалица, прскање круга против корова, замена грејача и термичке заштите на проточном бојлеру, уређење уже и шире санитарне зоне, текуће одржавање. |
| Ф.Ц.С. "Кладушница" | На захтев Преми траде доо Београд одрађено: прање и усисавање црпилишта, одчепљивање пумпе (P1) и (P2). |
| Ц.С. "Давидовац" | Оправка калолифера, замена преднапонске заштите, замена плетенице на пумпи (P1), уређење уже и шире санитарне зоне, текуће одржавање. |
| Ц.С. "Текија" | Замена неповратног вентила на апарату за хлорисање и ињектору, замена апарата за хлорисање, уређење уже и шире санитарне зоне, текуће одржавање. |
| Голо Брдо | Вожња воде по уговору са ХЕ Ђердап, демонтажа пумпног агрегата (P2), монтажа пумпе (P2) након сервисирања, нарезивање кључева за улазна врата |
| Ф.Ц.С. "Грабовица 4" | Чишћење решетки и одчепљивање уличне канализационе мреже |
| Михајловац | На захтев ХЕ Ђердап одрађено: одчепљивање фекалне канализационе мреже |

XXVIII  КВАЛИТЕТ ВОДЕ

| Ред.бр. | Место | број узорака |
| --- | --- | --- |
|  |  | исправни | неисправни | укупно |
| 1 | Кладово | 176 | 20 | 196 |
| 2 | Костол | 36 | 2 | 38 |
| 3 | Кладушница | 34 | 4 | 38 |
| 4 | Мала Врбица | 30 | 6 | 36 |
| 5 | Велика Врбица | 10 | 2 | 12 |
| 6 | Корбово | 35 | 1 | 36 |
| 7 | Ртково | 12 | / | 12 |
| 8 | Вајуга | 24 | 6 | 30 |
| 9 | Милутиновац | 10 | / | 10 |
| 10 | Брза Паланка | 30 | 6 | 36 |
| 11 | Река | 11 | / | 11 |
| 12 | Грабовица | 12 | / | 12 |
| 13 | Љубичевац | 12 | / | 12 |
| 14 | Велесница | 12 | / | 12 |
| 15 | Подвршка | 38 | 10 | 48 |
| 16 | Велика Каменица | 36 | 8 | 44 |
| 17 | Сип | 21 | 15 | 36 |
| 18 | Давидовац | 10 | 2 | 12 |
| 19 | Текија | 43 | 2 | 45 |
| Укупно: | 592 | 84 | 676 |

XXIX  ПРИКЉУЧЦИ НА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈУ И  ТОПЛОВОД

Нови прикључци на водовод по насељима 2019.

| Место | Стамбени | Пословни | Станбено-Пословни | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладово | 8 | 1 | 1 | 10 |
| Брза Паланка | 1 | 1 | / | 2 |
| Велика Врбица | 1 | / | / | 1 |
| Милутиновац | 1 | / | / | 1 |
| Кладушница | 1 | / | / | 1 |
| Текија | 1 | / | / | 1 |
| Давидовац | 1 | / | / | 1 |
| Вајуга | 1 | / | / | 1 |
| Подвршка | 1 | / | / | 1 |
| Корбово | 1 | / | / | 1 |

| Укупно: | 17 | 2 | 1 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Нови прикључци на канализацију по насељима 2019.

| Место | Стамбени | Пословни | Станбено-Пословни | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладово | 19 | / | 1 | 20 |
| Грабовица | 7 | / | / | 7 |
| Љубичевац | 1 | / | / | 1 |
| Кладушница | 3 | / | / | 3 |
| Костол | 1 | / | / | 1 |
| Текија | 1 | / | / | 1 |

| Укупно: | 32 | / | 1 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Издавање урбанистичко-техничких услова по насељима 2019.

| Место | Стамбени | Пословни | Јавне чесме | Станбено-Пословни | Станбени за колективно становање | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладово | 51 | 17 | / | / | 5 | 73 |
| Костол | 4 | / | / | / | / | 4 |
| Милутиновац | 1 | / | / | / | / | 1 |
| Нови Сип | 2 | / | / | / | / | 2 |
| Подвршка | 2 | / | / | / | / | 2 |
| Велика Врбица | 2 | / | / | / | / | 2 |
| Давидовац | 1 | / | / | / | / | 1 |
| Кладушница | 1 | / | / | / | / | 1 |
| Ртково | 1 | / | / | / | / | 1 |
| Текија | 1 | / | / | / | / | 1 |
| Кладушница | 1 | 1 | / | / | / | 2 |
| Брза Паланка | 2 | / | / | / | / | 2 |
| Велесница | 1 | / | / | / | / | 1 |

| Укупно: | 70 | 18 |  |  | 5 | 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

XXX    ПРОИЗВЕДЕНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА КЛАДОВО

    - У 2005год. произведено је 1.732.606m³ , у 2006год. 1.597.604m³, у 2007год. 1.545.589m³, у 2008год 1.569.159 m³,у 2009год. 1.467.897m³, у 2010год. 1.339.769 m³, у 2011год. је произведено 1.360.883 m³, у 2012год. је произведено 1.431.613 m³, у 2013год. је произведено 1.291.461 m³,у 2014год. је произведено 1.091.771 m³ ,у 2015год. је произведено 1.290.229 m³, у 2016год. је произведено 1.330.954 m³, у 2017год. је произведено 1.401.921m³, у 2018год. је произведено 1.425.738 m³ у 2019.год. је произведено 1.485.974 m³.

    - Просечна дневна производња у 2005год. је 4.742,48 m³,у 2006год. је  4.375,20 m³, у 2007год. је  4.234,50 , у 2008год. је 4.283.34 m³,у 2009год.је 4.021,63 m³,у 2010год. је 3.664,30 m³, у 2011год. је 3.728,45m³, у 2012год. је 3.922,22m³ , у 2013год. је 3.509,42m³, у 2014год. је 2.988,86m³, у 2015год. је 3.530,06m³, у 2016год. је 3.635.21 m³, у 2017год. је 3.840,05m³,  у 2018год. je 3.902,31 m³, у 2019год. je 4.068,20 m³.

XXXI    ПРОСЕЧАН ГОДИШЊИ ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ

На графику је приказан просечан годишњи проценат наплате ,укупно за све услуге .

XXXII      ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ,ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЦЕНЕ ВОДЕ ( din/m3)

| Датум примене | Стамбени простор | Пословни простор |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2005. | 14.00 | 42.00 |
| 01.09.2005. | 16.80 | 50.40 |
| 01.10.2006. | 18.36 | 55.10 |
| 01.04.2007. | 19.58 | 58.91 |
| 01.01.2008. | 20.77 | 62.46 |
| 01.01.2009. | 22.02 | 66.21 |
| 01.12.2009. | 23.02 | 69.05 |
| 01.01.2010. | 24.40 | 73.19 |
| 01.10.2010. | 26.84 | 80.51 |
| 01.01.2011. | 28.45 | 85.34 |
| 01.11.2011. | 28.45 | 85.34 |
| 01.03.2012. | 29.87 | 85.34 |
| 01.08.2012. | 32.59 | 85.34 |
| 01.08.2013. | 34.55 | 85.34 |
| 01.01.2014. | 34.55 | 85.34 |
| 01.10.2015. | 34.55 | 85.34 |
| 01.01.2016. | 34.55 | 81.276 |
| 01.11.2016. | 34.55 | 51.825 |
| 01.09.2017 | 39.55 | 54.825 |
| 01.02.2018. | 44.06 | 59.70 |
| 01.10.2018. | 39.654 | 53.73 |

ЦЕНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (din/m3)

| Датум примене | Стамбени простор | Пословни простор |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2005. | 8,40 | 25.20 |
| 01.09.2005. | 10.08 | 30.24 |
| 01.10.2006. | 11.02 | 33,05 |
| 01.04.2007. | 11.71 | 35.39 |
| 01.01.2008. | 12.42 | 37.52 |
| 01.01.2009. | 13.17 | 39.77 |
| 01.12.2009. | 13.82 | 41.43 |
| 01.01.2010. | 14.65 | 43.92 |
| 01.10.2010. | 16.11 | 48.31 |
| 01.01.2011. | 17.08 | 51.21 |
| 01.11.2011 | 20.55 | 51.21 |
| 01.03.2012. | 21.58 | 51.21 |
| 01.08.2012. | 23.55 | 51.21 |
| 01.08.2013. | 24.96 | 51.21 |
| 01.01.2014. | 24.96 | 51.21 |
| 01.10.2015. | 24.96 | 51.21 |
| 01.01.2016. | 24.96 | 48.771 |
| 01.11.2016. | 30.00 | 45.00 |
| 01.09.2017 | 37.00 | 50.00 |
| 01.02.2018. | 39.86 | 54.05 |
| 01.10.2018. | 35.874 | 48.645 |

ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА (din./m2)

| Датум примене | Стамбени простор | Пословни простор |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2005 | 36.91 | 110.724 |
| 01.09.2005. | 42.26 | 84.52 |
| 01.10.2006. | 46.20 | 92.38 |
| 01.04.2007. | 49.67 | 99.31 |
| 01.01.2008. | 52.65 | 105.27 |
| 01.01.2009. | 55.81 | 111.59 |
| 01.12.2009. | 57.92 | 115.80 |
| 01.01.2010. | 61.40 | 122.75 |
| 01.10.2010. | 67.54 | 135.02 |
| 01.01.2011. | 74.29 | 148.52 |
| 01.11.2011. | 78.00 | 148.52 |
| 01.03.2012. | 81.90 | 148.52 |
| 01.08.2012. | 90.00 | 148.52 |
| 01.11.2012. | 101.30 | 137.10 |
| 01.08.2013. | 107.38 | 145.33 |
| 01.01.2014. | 107.38 | 145.33 |
| 01.10.2015. | 86.50 | 108.00 |
| 01.01.2016. | 82.38 | 102.86 |
| 01.11.2016. | 74.30 | 74.30 |
| 01.09.2017 | 78.09 | 78.09 |
| 01.02.2018. | 85.00 | 85.00 |
| 01.10.2018. | 76.50 | 76.50 |

СА МЕРНИМ УРЕђАЈЕМ din/kWh

| Датум примене | Стамбени простор | Пословни простор |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2005 | 1.723 | 5.602 |
| 01.09.2005. | 1.97 | 6.41 |
| 01.10.2006. | 2.15 | 7.01 |
| 01.04.2007. | 2.31 | 7.54 |
| 01.01.2008. | 2.45 | 7.99 |
| 01.01.2009. | 2.60 | 8.47 |
| 01.12.2009. | 2.70 | 8.79 |
| 01.01.2010. | 2.86 | 9.32 |
| 01.10.2010. | 3.15 | 10.25 |
| 01.01.2011. | 3.47 | 11.28 |
| 01.11.2011. | 3.64 | 11.28 |
| 01.03.2012. | 4.00 | 11.28 |
| 01.08.2012. | 5.00 | 11.28 |
| 01.11.2012. | 6.12 | 9.18 |
| 01.08.2013. | 6.49 | 9.73 |
| 01.01.2014. | 6.49 | 9.73 |
| 01.10.2015. | 5.33 | 6.67 |
| 01.01.2016. | 5.076 | 6.352 |
| 01.11.2016. | 4.86 | 4.86 |
| 01.09.2017 | 5.32 | 5.32 |
| 01.02.2018. | 5.96 | 5.96 |
| 01.10.2018. | 5.364 | 5.364 |

Од 01.10.2018.год. у примени су цене  које су на основу ,Закључка Општинског Већа општине Кладово бр. 023-19/2018-II  од 21.08.2018.г. смањене за 10 %.

XXXIII		ПРИОРИТЕТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ДАЉИНСКОГ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА

1. 	Реализација пројекта “Рехабилитација система даљинског грејања у Србији „ Канцеларија за Јавна улагања- Изградња нове котларнице у насељу „Пемци“.

2.	Реализација пројекта “Рехабилитација система даљинског грејања у Србији „ Канцеларија за Јавна улагања - Изградње топловода од нове котларнице „Пемци“ до топлане „Центар“ са прикључењем на постојећу мрежу ;

3.	Могућност преласка Топлане „Б.Паланка“ са фосилног горива на алтернативна горива.

4.	Решавање проблема водовода и изворишта за сва места у Општини Кладово.

5.	Разматрање могућности уградње филтера на емитеру топлане и котларница.

Ј.П. ''ЈЕДИНСТВО''  КЛАДОВО

Д и р е к т о р

________________________

Драган Вујовић